Администрация

муниципального образования

Украинский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2014 № 11-п

с. Первая Григорьевка

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области. ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Украинский сельсовет (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образовании

Украинский сельсовет:                                                                     Н.И. Олейник

Разослано: дело, администрация района, прокуратура

Приложение № 1 к постановлению администрации

муниципального образования

Украинский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

от 24.02.2014 № 11-п

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Украинский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской  области

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.  ПАСПОРТ  СХЕМЫ

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о сельском поселении Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

3.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

3.2. Анализ существующих проблем

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

3.5. Перспективная схема водоснабжения

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

4.2.  Анализ существующих проблем

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы

7.2. Структура финансирования программных мероприятий

7.3. Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года муниципального образования Украинский сельсовет разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением  администрации муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;

- Генерального плана муниципального образования Украинский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области, выполненного ГУП НИиПИ;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема  включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  муниципального образования Украинский сельсовет  и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

1.  ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения  муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской  области на 2013 – 2025 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации муниципального образования Украинский сельсовет.

Местонахождение проекта:

Россия, Оренбургская  область, Сакмарский район, Муниципальное образование Украинский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-  Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-   Водный кодекс Российской Федерации.

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

-  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 № 22-РМ;

Цели  схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц  муниципального образования Украинский сельсовет;

- реконструкция существующих водопроводных сетей и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2025 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства-  2014-2016 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

Второй этап строительства - 2017-2022 годы:

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Третий этап строительства - 2022-2025 годы (расчетный срок)

- строительство скважин;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

- строительство канализационных очистных сооружений

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схем

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения , а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования  развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2025 годах составляет:    всего - 6700 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения .

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения .

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения .

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации  муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской  области.

2.  Общие сведения

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Украинский  сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

Муниципальное образование Украинский  сельсовет расположено в северо-восточной части С муниципального образования Сакмарский район  Оренбургской  области и граничит с Октябрьским и Тюльганским районами.

Административный центр муниципального образования Украинский сельсовет – с. Первая Григорьевка, расстояние от которого  до районного  центра с. Сакмара  по автомобильной дороге – 28 км.

Территория муниципального образования Украинский сельсовет  включает участки, занятые землями сельскохозяйственного назначения, землями лесного фонда, землями населённых пунктов и землями иных категорий. Структура земельного фонда сельского поселения представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование показателя | Площадь, тыс. га. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 2,420 |
| Земли населённых пунктов | 0,524 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1,896 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. | Не выявлены |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | не выявлены |
| Земли лесного фонда | 0,018 |
| Земли водного фонда | 0,068 |
| Земли запаса или не выделенные ни в одну из категорий (дороги) | 0.003 |

Удалённость населённых пунктов от центра поселения до 10 км. Расстояние между ближайшими населёнными пунктами составляет  до 5 км. Все населённые пункты, расположенные на территории сельского поселения, попадают в зону пешеходной доступности  до центра  с. Первая Григорьевка и обратно  в течение рабочего дня. Связь населённых пунктов внутри сельского поселения с центром поселения осуществляется  по асфальтированной и грунтовым дорогам. Все населённые пункты обеспечены автобусным сообщением или находятся в зоне  пешеходной доступности  от остановок общественного транспорт.

Климат на территории муниципального образования Украинский сельсовет  резко-континентальный  с умеренно тёплым летом и холодной зимой  с устойчивым снежным покровом.

Климатические  условия поселения благоприятны для хозяйственного  и градостроительного освоения , не накладывают планировочных ограничений.

На территории поселения имеется 5 населённых пунктов, в которых проживает 1644 человека.

Перечень и характеристика населённых пунктов муниципального образования Украинский сельсовет  представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

| № | Наименование населённого пункта | Численность постоянного населения | Число постоянных хозяйств | Площадь населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | ед. | га. |
| 1. | С. Первая Григорьевка | 762 | 243 | 188,7 |
| 2. | С. Вторая Григорьевка | 188 | 54 | 49,8 |
| 3. | С.Украинка | 691 | 218 | 230,8 |
| 4. | С.Ново-Павлоград | 2 | 2 | 17,5 |
| 5. | С. Сергеевка | 1 | 1 | 36,7 |
|  |  | 1644 | 518 | 523,5 |

Производственную базу сельского поселения составляют  сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории..

Обширной и жизненно необходимой отраслью, занимающей особое место в экономической жизни поселения, является сельское хозяйство. Важнейшей его задачей является удовлетворение потребности населения в продуктах питания, картофелем и овощами, молоком и мясом. Эти задачи на территории сельского поселения выполняют 2 сельскохозяйственных предприятия и личные подсобные хозяйства населения.

На территории сельского поселения располагаются 3 фермы крупного рогатого скота, откормочная площадка, свинарник.

В целом, территория поселения может быть использована для производства, как продукции растениеводства, так и животноводства: сельхозугодия располагаются на плодородных почвах, имеются необходимые инженерные сети, состояние основных автомобильных дорог удовлетворительное. Существующие животноводческие комплексы обеспечены инфраструктурой, и при необходимости, могут быть реконструируемы.

На территории сельского поселения имеются месторождения строительных полезных ископаемых – гравия, глины и строительного песка.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения. В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное  подсобное хозяйство, хотя наблюдается уменьшение поголовья животных в частном секторе.

Жилищный фонд муниципального образования Украинский сельсовет  характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 29,592 тыс. кв.м.,. Удельный вес благоустроенных квартир составляет – 64 %.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами: отопления, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, выкачка и вывоз жидких бытовых отходов, сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

На территории сельского поселения имеются 5 водозаборных скважин, все предназначены для хозяйственно-питьевых нужд населения. Эксплуатирующей организацией является  МУП ЖКХ «Успех». Скважины имеют глубину от 50 до 100 метров. Мощность вмещающих пород, представленных известняками, составляет  более 70 метров. Водоносный горизонт обладает значительным напором, достигающим 120 метров и более, что обусловлено наличием двух водоупоров: юрские и каменноугольные  глины в кровле и глины гжельского яруса в подошве. Статический уровень подземных вод находится на глубине  13,5 м от поверхности земли.

Основным источником водоснабжения населения и промпредприятий служат подземные воды известняков ассельско-клязьменского комплекса, залегающего на глубине от 70 до 190 метров под татарскими глинами мощностью от 2 до 5 метров, юрскими глинами (25-30м), меловыми песками и четвертичными суглинками (10-30м). Мощность водоносного комплекса 75-200 м и более. В качестве основного источника питьевого водоснабжения служит волжско-альбский терригенный горизонт, имеющий минерализацию 0,5-0,8 г/л, общую жесткость 4-10 мг-экв/л и повышенное содержание железа до 6 мг/л. Для эксплуатации необходимы системы водоподготовки, в т.ч. установки по обезжелезиванию подземных вод.

Характеристика артезианских скважин приведена в таблице № 5.

Общая протяжённость сетей водоснабжения с. Украинка – 12,5 км, с. Первая Григорьевка – 9,932 км.. Годы постройки: 1968- 1994 гг.

Таблица - Общие сведения о водонапорных башнях

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуата-цию | Высот, м | Площадь, м2 | Материал конструкций | Вид устано вки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского, назначение: нежилое, 1- этажная, общая площадь застройки 1,8 кв.м. | 2009 | 5 | 1,8 | Металл | Подзем ный |
| Общее физическое состояние объекта можно охарактеризовать как удовлетворительное. |
| Информация о текущем использовании объекта оценки - используются в качестве башен для накопления воды и поддержания давления в водопроводе. |

Таблица - Общие сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Наименование | Год ввода в экс-ю | Условия прокладки | диаметр труб, мм | Протяже- ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Первая Григорьевка | 1968 | подземные | 100 сталь | 5000 |
|  |  | 1974 | подземные | 100 сталь | 4500 |
|  |  | 2012 | подземные | 90 п/э | 432 |
| 2 | с.Украинка | 1992 | подземные | 100 сталь | 7000 |
|  |  | 1994 | подземные | 100 сталь | 5500 |

Таблица ― Общие сведения о водозаборных скважинах

| п/п | Наименование | Год ввода в экс-ю | м | колонна, диаметр, мм | колонн, диаметр, мм | колонна, диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина № 2, глубина 70 м., назначение: нежилое, 216 | 1970 | 70 | 498 | 219 | 219 |
| 2 | Водозаборная скважина № 4, глубина 100 м., назначение: нежилое, 221 | 1987 | 100 | 349 | 219 | 219 |
| 3 | Водозаборная скважина № 7, глубина 81 м., назначение: нежилое, 214 | 1970 | 81 | 398 | 168 | 168 |
| 4 4 | Водозаборная скважина № 8, глубина 50 м., назначение: нежилое, 218 | 1970 | 50 | 348 | 168 | 168 |
| Общее физическое состояние объектов можно охарактеризовать как удовлетворительно |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет R 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Таблица - Общие сведения насосного оборудования

| № п/п | Наименование | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Произ-ть, м3/ч | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос погружной | ЭЦВ 6-10-110 | 2012 | 10 | 5,5 |
| 2 | Насос погружной | ЭЦВ 6-10-110 | 2013 | 10 | 5,5 |
| 3 | Насос погружной | ЭЦВ 6-16-110 | 2011 | 16 | 8,0 |
| 4 | Насос погружной | ЭЦВ 6-16-110 | 2012 | 16 | 8,0 |
| 5 | Насос погружной | ЭЦВ 6-16-110 | 2013 | 16 | 8,0 |
| 6 | Насос погружной | ЭЦВ 6-10-110 | 2013 | 10 | 5,5 |
| Общее физическое состояние объектов можно охарактеризовать как удовлетворительное. |

2.3. Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды  предоставлены в протоколах лабораторных исследований № 25-1503 – 25-1514 проведенных «ФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Качество воды в водозаборных скважинах: № 4, № 7, № 8 расположенных в селе Первая Григорьевка соответствует требованиям  Сан-Пин. 2.1.4.1074-07 «Питьевая вода» контроль качества: п.3.3, п.3.4.3.

Качество воды водозаборной скважины № 2 расположенной в с. Украинка не соответствует Сан Пин 2.1.4.1074-07 (питьевая вода) по Сан. Хим. Показателям незначительно привышены хлориды пункт 3.4.3.

2.4. Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжения муниципального образования.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Водопроводная сеть на территории муниципального образования Украинский сельсовет проложена до 1995 года и требуют капитального ремонта.

Водозаборные скважины требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 2.5  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения муниципального образования Украинский сельсовет, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки муниципального образования Украинский сельсовет  принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 2.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития муниципального образования Украинский сельсовет предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей  территории  поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В целях обеспечения населения  достаточным количеством воды и качества удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" предлагается разместить в районе существующего водозабора в южной части села, на планируемой зоне специального назначения.

## 2.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития Российской Федерации, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983 г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации строительства и реконструкцию объектов.

# Схема водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации территория муниципального образования Украинский сельсовет не охвачена.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки Генеральным планом предлагается строительство централизованной системы канализации для существующей и планируемой жилой застройки. Система канализации  предлагается самотечно-напорная: стоки от зданий собираются в самотечные коллекторы, затем с помощью канализационных станций (КНС) перекачиваются на планируемые очистные сооружения.

Проектом предлагается строительство очистных сооружений ниже  относительно застройки в производственной зоне (в Западной части  населенного пункта).

Решения схем водоотведения для населенных пунктов намечаются на последующей стадии проектирования. Схематично размещение КНС, очистных сооружений и напорного коллектора показано на карте планируемого размещения объектов местного значения поселения. При планируемом объеме сточных вод 202 м3/сут, необходимо строительство  очистных сооружений на земельном участке размером 0,5 га или иловые площадки на земельном участке размером 0,2 га.

Согласно таблицы 7.1.2 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" от данного объекта требуется организация санитарно-защитной зоны в 200 м.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.