Адрес отбора: с.Украинка Сакмарского р-на

Источник: центральное водоснабжение

Контактное лицо: Олейник Надежда

Тел: 89228491909 ukrainka_sk@mail.ru

П Р О Т О К О Л  № 369 от 19.08.2022 г.

исследования проб питьевой воды , дата отбора – 18.08.2022 г.

| № п/п | Определяемые показатели | НД на методы исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 0С | ГОСТ 57164-2016 | не более 2 | баллы | 0 |
| 2 | Запах при 60 0С | ГОСТ 57164-2016 | не более 2 | баллы | 0 |
| 3 | Вкус | ГОСТ 57164-2016 | не более 2 | баллы | 2 |
| 4 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | не более 20 | градус | 8,0585 ± 2,4176 |
| 5 | Мутность | ГОСТ 57164-2016 | не более 1,5 | мг/дм3 | 0,4692 ± 0,0938 |
| 6 | рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (2016 г.) | 6 – 9 | ед. рН | 8,3 ± 0,2 |
| 7 | Аммиак (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 | не более 2,0 | мг/дм3 | 0,5277 ± 0,1055 |
| 8 | Нитриты (по NO2) | ГОСТ 33045-2014 | не более 3 | мг/дм3 | 0,0003 ± 0,0002 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | не более 45 | мг/дм3 | 0,0461 ± 0,0092 |
| 10 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 | не более 7 | градус Ж | 3,9 ± 0,6 |
| 11 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | не более 350 | мг/дм3 | 580,0 ± 40,6 |
| 12 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | не более 500 | мг/дм3 | 146,02 ± 14,61 |
| 13 | Фториды | ГОСТ 4386-89 | не более 1,5 | мг/дм3 | 0,3506 ± 0,0526 |
| 14 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 | не более 0,3 | мг/дм3 | 0,2643 ± 0,0317 |
| 15 | Медь | ГОСТ 4388-72 | не более 1,0 | мг/дм3 | 0,0514 ± 0,0051 |
| 16 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 | не более 0,1 | мг/дм3 | 0,0000 |
| 17 | Нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (2012 г.) | не более 0,1 | мг/дм3 | 0,0000 |
| 18 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ Р 55684-2013 | не более 5,0 | мг О2/л | 1,152 ± 0,231 |
| 19 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | не более 1000 | мг/дм3 | 1308,0 ± 91,6 |

Заключение: Питьевая вода  не соответствует  требованиям СанПиН  2.1.3684-21, СанПиН  1.2.3685-21 по определяемым химическим,  обобщенным показателям (хлориды, сухой остаток)